导读：玻璃钢酸雾净化塔它具有效力高、耐腐蚀性强，高强度、低噪声、耗电省、体积小，拆装维修方便，轻巧耐用，外形美观大方等优点。
　　
　　在安装酸雾净化塔时的几点注意事项
　　
　　1、在安装净化塔风机时，要严防杂物掉入风机内。在安装完毕后，在试车之前，应仔细检查清除各循环系统等处的杂物和污垢，以免发生堵塞现象。
　　
　　2、由于玻璃钢易燃，所在酸雾净化塔安装及维修过程中，严禁使用明火。各部法兰确保密封以防气体逸出和漏液现象。
　　
　　3、净化塔内吸收液采用氢氧化钠溶液，溶液浓度应保持在6%范围内，当氢氧化钠溶液浓度低于4%时，必须加注氢氧化钠溶液。对于净化塔内废液应根据实际情况定期进行更换。
　　
　　4、在日平使用时,净化塔必须有专人负责管理，经常检查风机运转是否正常，水泵是否运转正常，液位是否正常，氢氧化钠溶液是否在规定范围内等等，如发现问题，应及时解决。
　　
　　5、通过加液箱加入吸收液，使用时将液位加到进液口水平，当酸雾净化塔运后，再次将液位加到进液口水平；使用过程中应注意补充吸收液，酸雾净化塔工作时，每8小时检查一次水位，并补充吸收液。
　　
　　使用酸雾净化塔时应先开循环水泵2－3分钟，再开鼓风机，停机时，应先停鼓风机1－2分钟后，再停循环水泵。
　　
　　6、应根据使用情况定期检查净化塔内液体酸性浓度及排气中气体净化程度，超过标准时，应更换酸雾净化塔中的吸收液。
　　
　　7、净化塔设备周围必须保持干净。经常检查净化塔喷淋及填料的堵塞情况，并对其进行清洗。